# Text boxes

Erklärt euch gegenseitig noch einmal die Aufgabe in euren eigenen Worten.

Klärt dabei, wie ihr die Aufgabe verstanden habt und was euch noch unklar ist.

Erklärt euch gegenseitig noch einmal die Aufgabe in euren eigenen Worten.

Klärt dabei, wie ihr die Aufgabe verstanden habt und was euch noch unklar ist.

Antwort 1:

Wir sollen uns das

Verfahren überlegen,

mit dem Eisenbahn-

schienen miteinander verschweißt werden.

Antwort 1:

Wir sollen uns das

Verfahren überlegen,

mit dem Eisenbahn-

schienen miteinander

verschweißt werden.

Notiert die identifizierten Stoffe und Gegenstände

und fertigt eine Skizze an.

Notiert die identifizierten Stoffe und Gegenstände und fertigt eine Skizze an.

Antwort 2:

Stoffe: Aluminium, Eisen(III)oxid, Eisen

Gegenstände:

Eisenschienen, Behälter,

Zünder

Skizze:

Zünder

Aluminium,

Eisen(III)oxid

Antwort 2:

Stoffe: Aluminium, Eisen(III)oxid, Eisen

Gegenstände:

Eisenschienen, Behälter,

Zünder

Skizze:

Aluminium,

Eisen(III)oxid

Zünder

Überlegt euch, in welcher Beziehung die verwendeten Metalle zueinander stehen und formuliert eine Wortgleichung, damit euch klar wird, wie die Ausgangsstoffe nach Zündung miteinander reagieren.

Überlegt euch, in welcher Beziehung die verwendeten Metalle zueinander stehen und formuliert eine Wortgleichung, damit euch klar wird, wie die Ausgangsstoffe nach Zündung miteinander reagieren.

Antwort 3:

Aluminium ist unedler

als Eisen.

Aluminium + Eisen(III)oxid

( Aluminiumoxid

+ Eisen

Antwort 3:

Aluminium ist unedler

als Eisen.

Aluminium + Eisen(III)oxid

( Aluminiumoxid

+ Eisen

Formuliert nun eine Reaktionsgleichung in Summenformel-Schreibweise und

bestimmt den dabei vorliegenden Reaktionstyp.

Formuliert nun eine Reaktionsgleichung in Summenformel-Schreibweise und

bestimmt den dabei vorliegenden Reaktionstyp.

Antwort 4:
2 Al + Fe2O3  2 Fe + Al2O3

Es handelt sich um eine

Redoxreaktion, da

Aluminium oxidiert und

Eisen(III)oxid reduziert wird.

Antwort 4:
2 Al + Fe2O3  2 Fe + Al2O3

Es handelt sich um eine

Redoxreaktion, da

Aluminium oxidiert und

Eisen(III)oxid reduziert wird.

Erläutert die Bedeutung

des Zünders und

deutet das Aufglühen des Gefäßes.

Erläutert die Bedeutung

des Zünders und

deutet das Aufglühen des Gefäßes.

Antwort 5:

Der Zünder liefert die

Aktivierungsenergie für

die exotherme

Redoxreaktion.

Es entsteht glühendes

flüssiges Eisen, welches

nach dem Erkalten die

Schienen verbindet.

Antwort 5:

Der Zünder liefert die

Aktivierungsenergie für

die exotherme

Redoxreaktion.

Es entsteht glühendes

flüssiges Eisen, welches

nach dem Erkalten die

Schienen verbindet.

Nun habt ihr alles zusammen, um die Ausgangsfrage nach

dem Verfahren zum Verschweißen von Eisenbahnschienen

zu beantworten.

Nun habt ihr alles zusammen, um die Ausgangsfrage nach

dem Verfahren zum Verschweißen von Eisenbahnschienen

zu beantworten.

Antwort 6:

Beim Thermitverfahren wird ein Gemisch aus Aluminium und Eisen(III)oxid in einem feuerfesten Gefäß durch Zündung zur Reaktion gebracht. Das dabei entstehende glühende Eisen verbindet beim Erstarren die Schienen.

Antwort 6:

Beim Thermitverfahren wird ein Gemisch aus Aluminium und Eisen(III)oxid in einem feuerfesten Gefäß durch Zündung zur Reaktion gebracht. Das dabei entstehende glühende Eisen verbindet beim Erstarren die Schienen.

Foto zum Thermitverfahren mit freundlicher Genehmigung Thomas Seilnacht. Weitere Infos zum Thermitschweißen auf: http://www.seilnacht.com/Lexikon/thermit.html

Das Thermitverfahren

Peter beobachtet aus seinem Dachfenster, wie zwei Arbeiter der Deutschen Bahn nachts unter Aufglühen eines Gefäßes Schienenstücke zusammengeschweißt haben.

Am nächsten Tag inspiziert er die Baustelle

und findet die Säcke der verwendeten Stoffe. Anscheinend wurde nur ein Gemisch aus Aluminium und Eisen(III)oxid verwendet. Ein weiterer Behälter trägt die Aufschrift: Zünder .

Aufgabe:

Findet unter Nutzung der euch bekannten Informationen heraus, wie das Verfahren

zum Verschweißen von Eisenbahnschienen funktioniert.

Das Thermitverfahren

Peter beobachtet aus seinem Dachfenster, wie zwei Arbeiter der Deutschen Bahn nachts unter Aufglühen eines Gefäßes Schienenstücke zusammengeschweißt haben.

Am nächsten Tag inspiziert er die Baustelle

und findet die Säcke der verwendeten Stoffe. Anscheinend wurde nur ein Gemisch aus Aluminium und Eisen(III)oxid verwendet. Ein weiterer Behälter trägt die Aufschrift: Zünder  .

Aufgabe:

Findet unter Nutzung der euch bekannten Informationen heraus, wie das Verfahren

zum Verschweißen von Eisenbahnschienen funktioniert.